Аварийность и травматизм в 2013 году.

Аварии:

1. 14.01.2013 в 14 час. 30 мин. при проведении не санкционированных земляных работ ООО «Промизделия» в охранной зоне газопровода высокого давления на территории предприятия ООО «ЗСК Сэндвич-панель» по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка был поврежден газопровод высокого давления, принадлежащий ОАО «Липецкоблгаз», временно отключены от газоснабжения 849 потребителей. К 21.00 час. 14.01.2013 г. авария устранена.

2. 18.02.2013 в ООО "Стройтехмашпроект" во время подъёма строительных подмостей башенным краном КБМ-401П произошёл обрыв стрелового каната. Вследствие падения стрелы грузовым канатом и крюковой подвеской с высоты 2 этажа были сброшены и травмированы двое рабочих.

3. 10.05.2013 С 15 часов 37 мин до 17 часов 28 минут было нарушение в работе диспетчерского технологического управления, приведшее к одновременной потере каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между ДЦ Воронежского РДУ и ПС 220 кВт "Цементник".

4. 13.05.2013 в ОАО "Газпром газораспределение Липецк" во время проведения несогласованных земляных работ землеройной техникой, принадлежащей ОАО "Связьстрой-1", повреждён подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 219 мм. Отключено от газоснабжения 501 абонент в четырёх сельских населённых пунктах.

5. 22.06.2013 в ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» (Воронежская область) во время подъема груза башенным краном произошел обрыв грузового каната. Вследствие чего кран накренился и опустился на стоящее рядом здание.

6. 26.06.2013 В 11.30 час. 26.06.2013 г. произошло нарушение работы средств диспетчерского и телеметрического управления между Воронежским РДУ - филиала ОАО "СО ЕЭС" и ПС 220кВ "Цементник" ЗАО "Евроцемент групп".

7. 29.08.2013 в связи с повреждением 02.08.2013 г. обмотки низкого напряжения из-за короткого замыкания произошло отключение трансформатора ТДЦ - 125000/110-70. По состоянию на 29.08.2013 г. ремонт или замена трансформатора не были проведены.

8. 25.10.2013 в ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» при проведении несанкционированных земляных работ по прокладке водопровода был поврежден подземный стальной газопровод среднего давления. В результате попадания газа в здание трансформаторной подстанции произошло возгорание трансформаторного масла и повреждение трансформатора. Пострадавших нет.

9. 19.11.2013 в ФГУП КБ "Арматура" во время проведения регламентных работ по проверке газовой запорно-регулирующей арматуры произошло воспламенение газа. Два человека получили термические ожоги.

10. 30.11.2013 дежурным персоналом Котовской ТЭЦ 05.11.2013 г. был аварийно отключен турбогенератор из-за искрения в районе щеточного аппарата. Турбогенератор выведен в аварийный ремонт. На 30.11.2013 г. ремонт генератора не был проведен.

Несчастные случаи со смертельным исходом:

1. 28.02.2013 в ООО "Металл-групп" во время перекрепления откаточного орта № 2 произошёл вывал руды. Засыпанный горной массой проходчик Плехин В.В. получил смертельные травмы.

2. 10.06.2013 в ОАО «НМЛК» (Липецкая область) при проведении замены щеток на электродвигателе 0,4 кВ поворота экскаватора ЭКГ5А электромонтер получил смертельную электротравму.

3. 15.06.2013 в ООО "Энерго" электромонтер самостоятельно проник в РУ-6 ТП №3 и получил смертельное поражение электрическим током.

4. 02.08.2013 в ООО «Технострой», г. Липецк во время подключения переноски в продуктовом цехе электромонтажник получил смертельную злектротравму.

5. 05.08.2013 ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод" при определении места повреждения высоковольтного кабеля получил смертельную злектротравму.

6. 30.09.2013 в ОАО "СИЛАН" отделении производства полиэтилсилоксановых жидкостей (цех №5) аппаратчик по производству жидкостей был обнаружен мастером смены без признаков жизни.

Групповые несчастные случаи:

1. 08.02.2013 в ОАО «НМЛК» во время проведения работ по перекачиванию сырого бензола из ж/д цистерны в хранилище произошёл выброс бензола. В результате 4 человека отравились парами бензола, двое из которых со смертельным исходом.

2. 18.02.2013 на строительной площадке жилого дома (г. Воронеж, ул. Хользунова, 38) во время подъёма строительных подмостей башенным краном произошёл обрыв стрелового каната. Вследствие падения стрелы грузовым канатом и крюковой подвеской с высоты 2 этажа были сброшены и травмированы двое рабочих.

3. 23.10.2013 в ОАО "БКХП" во время загрузки кукурузного глютена в поддозаторный бункер произошёл взрыв пылевоздушной смеси (глютен с воздухом), в результате чего три человека получили ожоги различной степени тяжести.

4. 19.11.2013 в ФГУП КБ "Арматура" во время проведения регламентных работ по проверке газовой запорно-регулирующей арматуры произошло воспламенение газа. Двое слесарей ремонтников получили тяжёлые термические ожоги.

5. 14.12.2013 в ООО «Элеватор-Курбатово» во время ремонта ленты нории произошёл излом элементов её конструкции и падение площадки обслуживания нории вместе с находившимися на ней главным энергетиком и аппаратчиком обработки зерна, получившими при падении травмы несовместимые с жизнью.