22 февраля 2012 г. в ОАО "Липецкэнергоремонт" при проведении работ на ТЭЦ ОАО "НЛМК" (Липецкая обл., г. Новолипецк) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При проведении измерения длины испытательных закороток электромонтер по ремонту котельного и турбинного электрооборудования теплоэлектроцентрали вместо помещения отпайки турбогенератора №1 ТЭЦ ОАО "НЛМК" ошибочно зашел в помещение отпайки турбогенератора №7, находившееся под напряжением, где был смертельно травмирован  электрическим током.

Причины несчастного случая:

неудовлетворительная организация производства работ(самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и объема задания, определенных в соответствии с нарядом).

27 февраля 2012 г. в ООО «Строительная Компания №1» (г. Белгород) произошел несчастный случай со смертельным исходом.

При демонтаже плит покрытия козырька запасного входа Белгородского аэропорта при падении с подмостей на землю в результате удара оборвавшейся с крана демонтируемой плитой козырька запасного входа здания аэропорта.был смертельно травмирован работник предприятия. Работы велись с применением автомобильного грузоподъемного крана КС -35714

Причины несчастного случая:

нарушение требований п. 2.1 п.п. 3,8  инструкции № 3 «Для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами»;

нарушения требований п.п. 3.14, 3.15 Н инструкции № 1.14 «По охране труда для машинистов автомобильных кранов» и «Проекта производства работ (шифр 53055М-ППРк);

нарушение схем строповки груза.

02 марта 2012 г. в ООО "СУ-5 трест Липецкстрой-М" на территории ОАО "Стойленский ГОК" (г. Старый Оскол) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При выполнении работ по монтажу контактной сети на ст. Отвальная ОАО "Стойленский ГОК" получил поражение электрическим током и был смертельно травмирован электромонтажник Работу по монтажу контактной сети выполнял по устной договоренности с ООО "Су-5 трест Липецкстрой-М".

Причины несчастного случая:

не обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности и безопасности условий труда в соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства, выразившееся в возложении обязанностей по организации производства работ по строительству контактной сети. на лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда и рабочих в ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М», не прошедших обучение и проверку знаний правил по промышленной безопасности и охране труда;

монтаж контактной сети без разработанного проекта производства работ,

производство работ по монтажу контактной сети, находящейся под напряжением, без задания в письменном виде или выдачи письменного наряда-допуска.

18 марта 2012 г. в ООО "ЛебГОК-ДСФ" (Белгородская обл., г. Губкин) произошла авария. При подаче специализированного поезда, принадлежащего ОАО "Лебединский ГОК", для выгрузки горной массы в бункер крупного дробления производственного участка №1 ООО "ЛебГОК-ДСФ, открытым бортом думпкара 2ВС-105 была повреждена опора кровли бункера, в результате чего произошло обрушение 2-х пролетов кровли корпуса крупного дробления. Обломками кровли была смертельно травмирована машинист крана.

Причины аварии:

нарушение габаритных размеров приближения строений к железнодорожному пути тупика  №17 относительно проектных;

проседание нити ж/д пути тупика на 36 мм от уровня при нахождении на нем груженых вагонов в результате отступлений от норм содержания пути;

самопроизвольное открытие продольного борта думпкара вследствие неисправности механизма опрокидывания;

нарушение действующей инструкции «О порядке выгрузки вагонов и эксплуатации устройств въездной и технологической сигнализации на бункере по железнодорожному тупику №17 ООО «ЛебГОК-ДСФ» в части определения наличия габарита для пропуска подвижного состава и управления въездной сигнализацией при отсутствии в штате ООО «ЛебГОК-ДСФ» бункеровщика, на которого, в соответствие с инструкцией, возлагаются данные обязанности;

отсутствие в действующих инструкциях ООО «ЛебГОК-ДСФ» порядка и условий прохождения ж/д транспорта мест с нарушенным габаритом приближения строений;

неудовлетворительная организация производства работ  по обеспечению безопасных условий труда при приемке сырья на корпус ККД со стороны должностных лиц ООО «ЛебГОК-ДСФ»;

30 марта 2012 г. в ООО «Котлоэнергоремонт» (г. Липецк) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При выполнении бригадой слесарей работ по ремонту механического оборудования скважин водозабора № 5 ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» слесарь бригады несанкционированно проник в комплектную трансформаторную подстанцию 630кВа (работы на подстанции не велись), приблизился к токоведущим частям  распределительного устройства РУ-10кВ и был смертельно поражен электрическим током.

Причины несчастного случая:

нарушение правил внутреннего трудового распорядка и несоблюдение пострадавшимтрудовой дисциплины.

13 апреля 2012 г. в МУП «Мичуринские городские электрические сети»  (Тамбовская обл. г. Мичуринск) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При проведении ремонта КЛ-6 кВ ТП-013-ТП-014 электромонтер оступился и попал на шины 6 кВ ТП-013, которые находились под напряжением. В результате произошло смертельное поражение электрическим током.

Причины несчастного случая:

нарушение работником дисциплины труда, выразившееся в несоблюдении пострадавшим требований нормативных правовых актов;

неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии необходимого и достаточного контроля за соблюдением работником дисциплины труда.

01 мая 2012 г. в ООО «Автострой» (г. Тамбов) произошла авария башенного грузоподъемного крана типа КБ-403А. 28.04.2012 г. после завершения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного башенного крана на строительном объекте машинист башенного крана на стоянку «СТ-№1», согласно проекту производства работ кранами, обесточила его и установила 4 клиновые фиксатора между колесами ходовых тележек и сбрасывающими плужками с наружной стороны. 01 мая 2012 г. в районе строительного объекта отмечалось шквалистое усиление ветра, в результате чего происходили колебательные движения башни и стрелы г/п крана. В результате колебательных движений произошло ослабление захвата между клиновыми фиксаторами и колесами ходовых тележек, что привело к движению башенного крана по крановым путям. При движении кран доехал до тупиковых упоров и, сбив их, опрокинулся вдоль кранового пути, параллельно строящемуся жилому зданию.

Причины аварии:

неплотная установка клиновых фиксаторов с отступлением от требований инструкции по эксплуатации башенного крана;

отсутствие одного элемента крепления (болта) тупикового упора по оси А;

в районе данного строительного объекта имел место сильный шквалистый ветер (согласно письму  Тамбовского ЦГМС скорость ветра составляла до 28 м/с)

что лицо, ответственное за исправное состояние грузоподъемных кранов (мастер ООО «Автострой»), не аттестован в установленном порядке в области промышленной безопасности.

03 мая 2012 г. в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (г. Белгород произошел несчастный случай со смертельным исходом. При выполнении электромонтером работ не обусловленных выданным заданием или производственной необходимостью был смертельно поражен электрическим током электромонтёр.

Причины несчастного случая:

нарушен: пункт 1.4.2. «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при работе в электроустановках» ПОТ РМ-016-2001 и пункт 7.11 «Должностной инструкции электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (бригады по эксплуатации ТП и РП) Белгородского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ДИ БЛ 350025152/350107630-01-2011.

недостаточный контроль над соблюдением подчиненными работниками требований нормативов по охране труда со стороны должностных лиц Белгородского РЭС.

нарушен  пункт  9.4.1  Положения о системе управления охраной труда  ОАО «МРСК Центра» ПС БП 18/01-02/2011

25 мая 2012 г. в ООО "Химком" (Белгородская обл., Шебекинский район, с. Ржевка) в цехе получения сиккативов произошла авария, в результате которой получил смертельное травмирование аппаратчик-сиккативовар Литовкин И.В. Местом возникновения аварии, связанной с выбросом парожидкостной смеси с последующим пожаром, явился реактор Р-1, установленный внутри помещения цеха.

Причины аварии и несчастного случая:

нарушения производственным персоналом требований инструкций по ведению технологического процесса, выразившиеся в загрузке растворителя при повышенной температуре реакционной массы;

эксплуатация электрооборудования, не предназначенного по степени защиты к применению во взрывоопасных зонах ;

отсутствие систем защиты от возникновения зарядов статического электричества и заземления передвижного насосного оборудования;

нарушение герметичности технологической схемы с обращением растворителей;

отсутствие должного уровня производственной дисциплины и производственного контроля.

01 июня 2012 г. на ОАО «Воронежсинтезкаучук» (г. Воронеж) произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом, в результате которого 1 человек скончался, другой – получил отравление.

Причины группового несчастного случая со смертельным исходом:

грубое нарушение Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, т.е. несанкционированный спуск в емкость пострадавших без наряда-допуска, анализа воздушной среды и индивидуальных средств защиты;

отсутствие должного уровня производственной дисциплины и производственного контроля.

25 июня 2012 г. на ООО «Объединение Курскатомэнергострой» (Курская область, г. Курчатов) произошел смертельный несчастный случай. При производстве работ по подключению электрического кабеля на отметке +14,0 объекта «Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов» приблизился к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям на расстояние менее допустимого и был смертельно поражен электрическим током электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Причины несчастного случая:

не выполнение технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения - при подготовке рабочего места электромонтер не отключил токоведущие части, на которых будут производиться работы.

02 июля 2012 г. в ООО «Металл-групп» (Белгородская обл, п. Яковлево) произошел несчастный случай со смертельным исходом. Электрогазосварщик вышел из заходки в момент подъезда к ней погрузо-доставочной машины МПД-4 по вентиляционному орту гор. -370м. и получил удар в ногу ковшём МПД. От полученных травм и болевого шока он скончался.

Причины несчастного случая:

недостаточный уровень производственной дисциплины на шахте ООО «Металл - групп», выразившаяся в самовольном уходе пострадавшего с рабочего места и нахождении в выработке не предусмотренной наряд-заданием;

выход электрогазосварщика работника из заходки в вентиляционный орт, не убедившись в отсутствии движущегося транспорта по нему и, непринятие мер к прекращению его движения;

выполнение работ машинистом МПД-4, не предусмотренных наряд-заданием, выразившееся в предоставлении МПД другому работнику для нанесение надписи на вентилятор;

неудовлетворительная организация производства работ для выполнения наряд-задания со стороны должностных лиц ООО «Металл-групп»;

несоблюдение должностными лицами ООО «Металл - групп» своих должностных обязанностей в части контроля за ходом  выполнения работ подчинёнными в течение смены.

02 июля 2012 г. в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» ( г. Тамбов) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При производстве работ по текущему ремонту МВ-35 кВ ВЛ "Глазковская-Староюрьевская с отпайкой на ПС Вишневская" электрослесарь упал на линейный разъединитель, вследствие чего получил смертельное поражение электрическим током.

Причины несчастного случая:

нарушение работником требований правил и локальных нормативно-правовых актов по охране труда;

неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии постоянного контроля за работником.

06 июля 2012г. на ОАО «НЛМК» (Липецкая обл., г. Новолипецк) произошел несчастный случай со смертельным исходом. В газовом цехе во время остановки ДП-2 бригада газового цеха по наряду-допуску на проведение газоопасных работ приступила к открытию люков на газопроводах и аппаратах газоочистки №1. Во время открытия крышки люка на газопроводе, в районе дроссельной группы произошел хлопок при котором люк сорвало с болтового соединения и он отлетел в сторону работника, причинив ему смертельную травму.

Причины несчастного случая:

воспламенение газо-воздушной смеси в системе газоочистки;

неудовлетворительная организация и выполнение газоопасных работ по остановке ДП-2 и газоочистки №1;

неудовлетворительный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

18 июля 2012 г. в филиале «Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз» (г. Белгород) произошла авария и групповой несчастный случай со смертельным исходом. Выполнение газоопасных работ в газовом колодце №384 на газопроводе низкого давления в районе пересечения ул. Гагарина и ул. Садовая г. Белгород, без использования средств индивидуальной защиты привело к удушью и, в дальнейшем, к смерти 3 работников филиала.

Причина аварии и группового несчастного случая:

нарушение порядка организации и технологии проведения газоопасных работ

неисправность отключающего устройства №384, при устранении которой произошёл неконтролируемый выход газа и загазованность внутреннего объёма газового колодца и прилегающей территории, с последующим воспламенением.

26 июля 2012г. ФКП "Тамбовский пороховой завод" (Тамбовская обл., г. Котовск) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При замене лампы освещения над смесителем в здании № 109 произошло возгорание паров ЛВЖ, так как предварительно не было отключено напряжение. В результате возгорания электромонтер Левшин А.П. получил термические ожоги, впоследствии чего скончался.

Причины несчастного случая:

нарушение работником дисциплины труда, выразившееся в невыполнении требований инструкции по охране труда для электромонтеров;

не обеспечение в полной мере контроля уровня загазованности на площадке обслуживания смесителей;

недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны ответственных лиц.

15 августа 2012 г. в ОАО «Комбинат КМАруда», в шахте им. Губкина (Белгородская обл.) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При уборке горной массы в забое бурового штрека проходчик попал под воздействие электрического тока в результате прикосновения к кабелю с нарушенной изоляцией машины ПДМ EST-2D.

Причины несчастного случая:

нарушение изоляции между фазой В и заземляющей жилой кабеля КРВГШ 3х25+3х10 в результате механического повреждения, приведшее к возникновению потенциала на корпусе машины;

в схеме заземления металлическое соединение между заземленными элементами машины ПДН EST-2D и заземляющим устройством не соответствовала требованиям ПУЭ.

отказ в срабатывании на отключение реле утечки РУ-380.1М при нарушении изоляции между фазой В и заземляющей жилой кабеля.

не удовлетворительный  контроль со стороны должностных лиц шахты за безопасной организацией работ по эксплуатации и обслуживанию технологического оборудования.

29 августа 2012 г. в ОАО «Курские электрические сети» (Курская обл. Курчатовский р-н п. Дичня) произошел несчастный случай со смертельным исходом. При производстве работ по устранению обрыва провода воздушной линии – ВЛ-0,4 кВ в результате прикосновения к проводу был смертельно поражен электрическим током мастер ОАО «Курские электрические сети».

Причины несчастного случая:

наряд-допуск на производство работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, не оформлялся;

не были произведены необходимые отключения токоведущих частей, на которых будут производиться работы :

при подготовке рабочего места со снятием напряжения не было проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, токоведущие части не быть заземлены.

17 декабря 2012 г. в ООО «АГРО-Инвест Недвижимость» (Липецкая обл., Усманский р-н, с. Никольское) произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом. При работе в силосе произошел обвал зерна, в результате 2 работника организации получили смертельные травмы.

Причины несчастного случая:

нарушение требований безопасности при проведении работ повышенной опасности;

неудовлетворительное осуществление производственного контроля руководителями и специалистами организации за выполнением требований промышленной безопасности.