Аварийность и травматизм в 2014 году.

Аварии:

1. 04.01.2014 в ЗАО «Капитал Агро» (309134 Белгородская обл., Ивнянский р-н, Сухосолотинское с/п, р-н урочища Большое, стр. 2) во время включения электроосвещения в помещении электрощитовой здания механической очистки стоков произошел взрыв природного газа, поступившего в помещение по подземным коммуникациям. В результате взрыва разрушена внешняя стена помещения щитовой и повреждена часть кабелей. Травмирован один рабочий. Котельная отключена от газоснабжения.

2. 11.05.2014 в филиале ОАО "КВАДРА"-"Восточная генерация" (г. Липецк, Липецкая ТЭЦ-2) произошло отключение основных и резервных  каналов голосовой связи и телемеханики между Липецким РДУ и ТЭЦ-2 филиала ОАО "Квадра"-"Восточная генерация".

3. 26.06.2014 в 13.30 час. на строительстве двухуровневой подземной парковки по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 6, произошла авария грузоподъёмного гусеничного крана РДК-250-2 зав. № 7292, рег. № 2724, принадлежащего ОАО "Механизатор". Вследствие неквалифицированных действий персонала, произошло запрокидывание, падение и разрушение стрелы грузоподъёмного крана.

4. 18.07.2014 в ОАО "Газпром газораспределение Липецк" (Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Л.Толстого, 40) при производстве частным лицом несогласованных земляных работ по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Урицкого, д.. 52 поврежден подземный газопровод высокого давления диаметром 325 мм., давлением 0,6 МПа с выходом газа. Жертв и пострадавших нет. На время производства восстановительных работ отключены ООО "Хлебозавод", население жилого частного сектора в количестве 1579 абонентов.

5. 30.10.2014 в ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Сеть газоснабжения Хохольского района) при проведении несанкционированных земляных работ по прокладке кабеля связи в охранной зоне газораспределительной сети в10 часов 20 минут был поврежден межпоселковый стальной подземный газопровод высокого давления (0,6 МПа) диаметром 159 мм, эксплуатируемый ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», расположенный в непосредственной близости от автодороги у с. Гремячье Хохольского района Воронежской области.

Несчастные случаи со смертельным исходом:

1. 23.04.2014 в ОАО "Лебединский ГОК" (Белгородская обл.,г.Губкин, Дренажная шахта) при выполнении работ по креплению забоя юго-восточного штрека ствола № 4 дренажной шахты ОАО "Лебединский ГОК" и подготовке к установке арочных креплений произошло самопроизвольное отслоение горной породы из груди забоя. В результате чего был смертельно травмирован проходчик ствола № 4 Лысенко Д.В.

2. 01.07.2014 в ООО "МонтажОбъектСтрой" при заливке бетона на участке бетонирования монолитной стены комбифуражного склада, находящегося в 150 м. на юго-восток от въезда на строительную площадку "Животноводческий комплекс КРС по производству биопродукции", расположенную 1500 м. западнее ж/д станции Плавица Добринского района слесарь строительный Кравец И. А., находившийся на опалубке стены при прикосновении к электрическому устройству (глубинный вибратор) неожиданно потерял равновесие и упал с высоты около 3 м. на бетонный полю Спасти пострадавшего не удалось. Согласно медицинского свидетельства о смерти серия 4214 № 011303 от 04.07.2014 г. причина смерти - воздействие электрического тока.

3. 05.08.2014 в ОАО "Лебединский ГОК" (Белгородская обл., г.Губкин-11, Рудник с открытым способом разработки (карьер) при осмотре электрооборудования экскаватора ЭКГ-10 №119, находящегося на ремонтной площадке перегрузочного пункта №2 в карьере, был смертельно травмирован электротоком Агафонов В.В.

4. 03.09.2014 в Центральном филиале ООО "Газпром энерго"на территории Елецкого ЛПУМГ в ЗРУ-10 Кв. был смертельно травмирован электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Власов В. И.

5. 18.09.2014 в ФКП ТПЗ (пр-кт Труда, д. 23, г. Котовск, Тамбовская обл., 393194, Площадка производства порохов) при разборке пресснаряжения гидравлического пресса "Бюллер" слесарем-ремонтником Половинкиным М.М. произошел "хлопок" внутри пресснаряжения с выбросом крепёжного болта. В результате Половинкин М.М. получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

6. 21.11.2014 в ООО "КСМ" (Белгородская обл.,г.Старый Оскол-4, промышленная зона, промплощадка Силикатная № 2, Участок готовой продукции) при погрузке блоков на автомобиль (регистрационный № А 197 ТУ) мостовым краном (учетный № К-00026-11), с применением вилочного захвата, поддон с блоками накренился и упал на, находившегося между кузовом и прицепом автомобиля, стропальщика, при этом смертельно его травмировав.